## Slide 1
SYNAPTICS
RTOS SELECTION GUIDE
FreeRTOS vs Zephyr
비교 분석 · 장단점 · 선택 기준과 실제 사례
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
1

## Slide 2
SYNAPTICS
AGENDA
목차
1. 한눈에 보는 차이
설계 철학과 정체성 — 커널 vs 플랫폼
2. 핵심 항목 비교
라이선스·풋프린트·생태계·개발경험
3. FreeRTOS 장단점
언제 강점이 되고 언제 한계가 되는가
4. Zephyr 장단점
언제 강점이 되고 언제 한계가 되는가
5. 선택 기준
의사결정 플로우와 판단 질문
6. 실제 사례
제품 유형별 권장 조합
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
2

## Slide 3
SYNAPTICS
OVERVIEW
한눈에 보는 차이 — 정체성
FreeRTOS
"작고 검증된 커널"
2003년 등장, 20년 이상 검증된 스케줄러
MIT 라이선스 — 상업적 사용 부담 없음
현재 AWS가 관리, Amazon FreeRTOS로 클라우드 연계
필요한 기능은 벤더 SDK/외부 라이브러리로 조합
"OS를 쓴다"기보다 "스케줄러를 얹는다"에 가까움
Zephyr
"모듈형 임베디드 OS 플랫폼"
2016년 출범, Linux Foundation이 관리
Apache 2.0 라이선스
커널 + 드라이버 모델 + 네트워킹 + 파일시스템 통합 제공
Devicetree/Kconfig로 하드웨어를 선언적으로 구성
"작은 Linux 같은 개발 경험"을 지향
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
3

## Slide 4
SYNAPTICS
COMPARISON
핵심 항목 비교
항목
FreeRTOS
Zephyr
라이선스
MIT
Apache 2.0
관리 주체
AWS
Linux Foundation (벤더 중립)
커널 단독 풋프린트
약 9KB Flash / 2KB RAM
약 18KB Flash / 4KB RAM
네트워킹/BLE
외부 라이브러리·벤더 SDK 조합
네이티브 통합 (BLE, Thread, Matter 등)
하드웨어 추상화
벤더 SDK에 의존
Devicetree 기반 통일된 드라이버 모델
빌드 시스템
벤더마다 제각각
west + CMake + Kconfig (통일)
학습 곡선
낮음 — 며칠이면 생산성
높음 — 개념 학습에 수 주
※ 풋프린트는 Cortex-M4/GCC -Os 기준의 공개 벤치마크 참고값 — 실제 값은 버전·설정에 따라 달라짐
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
4

## Slide 5
SYNAPTICS
MYTH BUSTING
"FreeRTOS가 무조건 가볍다"는 2026년엔 절반만 맞다
커널만 비교하면 FreeRTOS가 확실히 작습니다. 하지만 실제 IoT 제품은 커널만 올리지 않습니다 — 네트워킹, 암호화, OTA를 얹는 순간 격차가 크게 줄어듭니다.
커널만 비교하면
FreeRTOS 압승
FreeRTOS: 약 9KB Flash / 2KB RAM
Zephyr: 약 18KB Flash / 4KB RAM
→ 2배 차이, FreeRTOS가 유리
실제 제품 수준에서는
격차가 크게 축소
BLE + TLS + OTA를 모두 포함한 시스템 기준
차이는 대략 15~25KB Flash 수준으로 좁혀짐
→ 512KB Flash MCU라면 사실상 결정 요인이 아님
결론: 64KB 이하 초소형 MCU가 아니라면, 풋프린트만으로 RTOS를 고르는 시대는 지났다
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
5

## Slide 6
SYNAPTICS
FREERTOS
장점
압도적인 단순함
Task/Queue/Semaphore 몇 개만 익히면 바로 생산성 — 커널이 무슨 일을 하는지 코드로 다 보인다
가장 넓은 채택 기반
ST, Espressif, Microchip 등 거의 모든 MCU 벤더 SDK가 기본 지원 — 검색하면 예제가 나온다
최소 풋프린트
약 9KB Flash — 극도로 제한된 MCU에서도 동작
MIT 라이선스
상업 제품에 부담 없이 통합 가능, 법무 검토가 단순
빠른 팀 온보딩
RTOS 경험이 적은 팀도 며칠이면 동작하는 제품에 도달
AWS 생태계 연계
Amazon FreeRTOS로 클라우드 연동이 매끄러움
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
6

## Slide 7
SYNAPTICS
FREERTOS
단점 / 한계
커널만 제공
네트워킹·파일시스템·드라이버는 직접 조합해야 함 — 통합·유지보수 부담이 개발팀에 남는다
벤더 종속성
하드웨어 추상화가 벤더 SDK에 묶여 있어, MCU를 바꾸면 이식 비용이 크다
빌드 환경 파편화
벤더마다 빌드 방식이 달라 CI/CD 표준화가 어렵다
프로토콜 대응 속도
Matter, Thread 같은 신규 표준은 통합 작업을 직접 해야 함
듀얼코어 이식성
SMP 지원은 있으나 칩마다 구현 차이가 커서 코드 이식이 쉽지 않다
인증 대응
기본 FreeRTOS는 안전 인증 미획득 (SafeRTOS는 별도 상용 제품)
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
7

## Slide 8
SYNAPTICS
ZEPHYR
장점
통합 플랫폼
커널 + 드라이버 + 네트워킹 + 파일시스템 + 부트로더까지 한 프로젝트 안에서 해결
뛰어난 이식성
Devicetree로 하드웨어를 분리 — 보드를 바꿔도 overlay만 교체하면 앱 코드는 그대로
벤더 중립 거버넌스
Linux Foundation 관리 — 특정 클라우드/벤더에 종속되지 않는다
강력한 연결성
BLE, Thread, Matter 등 최신 프로토콜을 1st-party로 지원
현대적 개발 경험
west + Kconfig + CMake로 통일 — CI/CD, 유닛 테스트, 정적 분석이 자연스럽다
세밀한 스케줄링 제어
스레드별로 협조적/선점형 선택 가능 (FreeRTOS는 시스템 전체 설정)
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
8

## Slide 9
SYNAPTICS
ZEPHYR
단점 / 한계
가파른 학습 곡선
Devicetree, Kconfig, west 등 익혀야 할 개념이 많아 첫 빌드까지 시간이 걸린다
초기 설정 부담
SDK 설치와 workspace 구성만으로도 수 GB 다운로드 + 수십 분 소요
큰 커널 풋프린트
약 18KB — 극소형 MCU(64KB 이하)에서는 부담이 될 수 있다
디버깅 난이도
추상화 계층이 두꺼워 문제 원인이 앱/드라이버/Kconfig 중 어디인지 파악이 어려울 때가 있다
칩별 지원 편차
포팅 성숙도가 칩마다 다름 — 예: ESP32-S3는 SMP가 아닌 AMP 모델이라 듀얼코어 활용이 복잡
일부 미들웨어 성숙도
오랜 기간 검증된 FreeRTOS 대비 특정 영역은 아직 축적이 부족할 수 있다
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
9

## Slide 10
SYNAPTICS
DECISION
선택 기준 — 이 질문에 답해보세요
Q1. 제품의 수명과 확장 계획은?
단일 제품·단기 → FreeRTOS / 제품군 확장·장기 유지보수 → Zephyr
Q2. 하드웨어를 바꿀 가능성이 있나?
MCU 고정 → FreeRTOS / 멀티 벤더·차기작 변경 예정 → Zephyr
Q3. 연결성이 제품의 핵심인가?
단순 UART/센서 → FreeRTOS / BLE·Thread·Matter 필수 → Zephyr
Q4. 팀의 경험과 규모는?
소규모·RTOS 초심자 → FreeRTOS / Linux 경험 보유·전담 인력 → Zephyr
Q5. 메모리 여유는?
64KB 이하 초소형 → FreeRTOS / 256KB 이상 → 둘 다 가능
Q6. 벤더 SDK 의존도는?
벤더 SDK를 적극 활용 → FreeRTOS / 벤더 중립성 중요 → Zephyr
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
10

## Slide 11
SYNAPTICS
USE CASES
FreeRTOS가 적합한 경우
단순 센서 노드
온습도 측정 후 주기적으로 전송하는 소형 기기 — 커널 외 기능이 거의 필요 없음
기존 벤더 SDK 활용 제품
ESP-IDF, STM32Cube 등 벤더 SDK가 이미 FreeRTOS 기반이라 그대로 쓰는 게 가장 빠름
극소형 MCU 제품
Flash 64KB 이하 — Zephyr 커널만으로도 부담스러운 환경
빠른 프로토타이핑 / PoC
아이디어 검증이 목적이라 세팅 시간을 최소화해야 하는 단계
소비재 액세서리
리모컨, 소형 완구, 단순 제어기 등 기능이 명확히 한정된 제품
AWS IoT 연동 제품
Amazon FreeRTOS로 클라우드 연동 경로가 이미 잘 닦여 있음
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
11

## Slide 12
SYNAPTICS
USE CASES
Zephyr가 적합한 경우
멀티 프로토콜 IoT 기기
BLE + Wi-Fi + Thread를 동시에 다루는 스마트홈 허브·게이트웨이
제품군(Product Line) 개발
같은 코드베이스로 저가/중가/고가 모델을 여러 MCU에 전개해야 하는 경우
Matter 지원 스마트홈 기기
최신 표준을 1st-party로 지원 — 통합 작업 부담이 크게 줄어든다
웨어러블 / 의료기기
전력 관리(CONFIG_PM)와 장기 유지보수·인증 로드맵이 중요한 영역
벤더 종속을 피하고 싶을 때
부품 수급 리스크 대응 — MCU 교체 시 이식 비용을 낮추려는 전략
산업용 엣지 노드
다양한 센서 드라이버와 견고한 네트워킹 스택이 함께 필요한 경우
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
12

## Slide 13
SYNAPTICS
PRACTICAL NOTE
ESP32-S3에서는 특히 이 점을 고려하세요
ESP-IDF는 FreeRTOS 기반
ESP32-S3의 공식 SDK가 이미 FreeRTOS 위에 구축 — Arduino 프레임워크도 그 위에서 동작한다
Zephyr는 AMP 모델
ESP32-S3의 Zephyr 포트는 SMP가 아닌 AMP — 코어마다 별도 OS 이미지, IPC로 통신해야 한다
PlatformIO 지원 차이
PlatformIO는 ESP32 계열의 Zephyr 프레임워크를 지원하지 않음 — west 기반으로 별도 구성 필요
Wi-Fi/BLE 성숙도
Espressif 자체 스택(ESP-IDF)이 자사 칩에 가장 최적화 — Zephyr 포트는 계속 개선 중
AI/ML 활용 시
esp-tflite-micro, ESP-WHO 등 Espressif AI 생태계는 ESP-IDF(FreeRTOS) 기준으로 제공된다
→ ESP32-S3 단일 칩으로 제품을 만든다면 FreeRTOS(ESP-IDF)가 현실적으로 유리하다
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
13

## Slide 14
SYNAPTICS
SUMMARY
정리 — 한 문장으로
FreeRTOS를 선택하라
제품의 범위가 명확히 한정되어 있고
MCU가 고정되어 있으며
벤더 SDK가 이미 잘 지원하고
팀이 빠르게 결과를 내야 할 때
"작고 검증된 커널이면 충분하다"
Zephyr를 선택하라
여러 하드웨어로 확장할 계획이 있고
최신 연결성 표준이 핵심이며
장기 유지보수와 CI/CD가 중요하고
학습에 투자할 여력이 있을 때
"플랫폼에 투자할 가치가 있다"
우열이 아니라 적합성의 문제 — 프로젝트의 제약 조건이 답을 결정한다
FreeRTOS vs Zephyr — RTOS 선택 가이드
14